## Slide 1
충청남도서울학사관
(2022)년도 소방교육
- 기관명: 충청남도서울학사관 -

## Slide 2
온라인 소방안전교육 동영상 / ebook
충청남도서울학사관
▶ 다중이용시설 훈련,교육 가이드북(ebook) 주소
http://ebook.seoul.go.kr/Viewer/VV357X61P5XL
▶ 온라인 소방안전교육 동영상 주소(1편)
https://youtu.be/UNg2QyQ7fTY
▶ 온라인 소방안전교육 동영상 주소(2편)
https://youtu.be/RpviDceU-_s

## Slide 3
교
육
순
서
1
소화기 사용법
2
옥내 소화전 사용법
3
4
화재 발생시 피난 대피요령
완강기 사용법

## Slide 4
소화기
사용법
충청남도서울학사관

## Slide 5
화재 예방 / 소화기 사용법
충청남도서울학사관
① 당황하지 말고 침착하게
손잡이를 잡고 불쪽으로
접근해야 합니다
소화기 사용법
② 손잡이 앞쪽에 있는 안전핀을
힘껏 뽑읍니다

## Slide 6
화재예방 / 소화기 사용법
충청남도서울학사관
③ 바람을 등지고 화점을 향해
호스를 빼들고 손잡이를
움켜쥠 니다
소화기 사용법
④ 불길 주의에서부터 빗자루로
쓸듯이 골고루 방사 합니다

## Slide 7
축압식 소화기 점검방법
[축압식소화기]
관리요령
눈에 잘 보이고 쉽게 사용 가능한
위치
축압식 소화기는 압력계가 설치되어 있으며 지침이 녹색을 가리키면 정상,노랑색이면재충전,적색이면 과충전
충청남도서울학사관

## Slide 8
옥내
소화전
사용법
충청남도서울학사관

## Slide 9
옥내소화전 펌프가 어디?
화재 예방 / 옥내 소화전 사용법
충청남도서울학사관
옥내 소화전 이란?
-건축물에 화재 발생시 신속한 진화가
가능하도록 건축물 내에 설치하는 고정식 물 소화설비
- 옥내 소화전은 비교적
큰 불도 소화 가능합니다

## Slide 10
옥내 소화전 사용법
충청남도서울학사관

## Slide 11
출입문이 뜨겁고
연기가 들어오면
문을 열지 말 것
대피 시 막다른
골목은 피할 것
엘리베이터 사용하지
말고 계단으로 피난
지상으로 피난이 어려
우면 옥상으로 대피
대피할 때는 경보기를
눌러 주위에 알리고
출입문을 닫는다
함부로 뛰어내리거나
다른 건물로 건너
뛰지 말 것
대피요령
화재 발생 시 대피하는 요령
충청남도서울학사관

## Slide 12: 자세를 낮추고 대피해야....
아래 부분에는
그을림이 없음
충청남도서울학사관

## Slide 13
화재 발생시 행동요령[대피자세]
충청남도서울학사관

## Slide 14: 피 난 설 비
유 도 등
복도 통로유도등 설치기준
- 구부러진 모퉁이 및 보행거리 20m마다 설치할 것
- 바닥으로부터 높이 1m 이하의 위치에 설치할 것
방화문은 항상 닫혀 있어야 하고
비상구 등의 폐쇄 또는 잠금장치 절대 금지 (화재시 다수의 인명사고 발생)
 | 피난구 유도등 (출입구, 1.5m이상높이설치)
 | 복도 통로유도등
 | 계단 통로유도등

## Slide 20
완강기 사용법
충청남도서울학사관

## Slide 21
완강 기는
고층건물의 화재 발생시 고정 설치된 계단, 승강기 등의 피난설비를 사용하기가 곤란한 경우에 창문이나 베란다 등의 외부로 통하는 부근에 설치하여 피난자의 자중에 의해 하강로프장치로 내려오는
피난기구 입니다. 완강 기가 다른 피난장비에 비하여 우수한 점은
남녀노소 누구나 별도의 조작 없이 가슴에 안전벨트를 조이고 강하하면 자중에 의하여 자동적
으로 피난할 수 있는 것으로서 여러 명이 교대로 반복 사용하는 완강기와 일회용인 간이완강 기가 있습니다
충청남도서울학사관

## Slide 22: 피 난 설 비
완강기 설치대에 후크를 걸고 나사를 조인다
(하중을 견딜 수 있도록 꽉 조여준다)
2. 릴을 건물 밖으로 떨어뜨린다
3. 벨트를 겨드랑이 밑에 고정하고
로프를 잡고 건물 밖으로 나온다.
4. 몸을 건물을 향해 벽에 가볍게 손을 대면서
강하한다.
사 용 법
건물의 화재 발생시 탈출구가 폐쇄되어 마지막수단으로
사용하고 창문이나, 베란다 등의 외부로 통하는 부근에
설치되며 별도의 조작 없이 가슴에 안전벨트를 조이고
내려오는 피난기구의 일종이다
완 강 기

## Slide 23: 2011년12월25일 추락사고가 발생한 모텔사진
12월25일 새벽 1시 14분경 경기도 고양시 일산동구 백석 동에 위치한 한 모텔에서 촛불 이벤트로 인한 화재가 발생했다. 이날 옆방에 있던 2명의 투숙객이 하나의 완강 기로 동시에 피난을 시도하다 추락하면서 그 자리에서 사망하는 안타까운 사고가 발생했다.
충청남도서울학사관
소방 안전교육

## Slide 24: 2011년25일 추락사고가 발생한한모탤사진
사고 당시 투숙객이 있었던 객실. 이 모텔에는 '간이완강기'가 아닌 일반적인 ‘
완강기'를 비치하고 있었음에도 동시 피난을 시도하다 변을 당한 것으로 추정되고 있다. 일반 ‘완강기’를 적용할 경우는 전용 지지대’를 설치했어야 하나 이 객실에는 ‘간이 완강기’에 쓰이는 일반적인 ‘앙카’를 지지대로 적용한 것으로 확인되고 있다
완강기
충청남도서울학사관
간이앙카볼트
소방안전교육

## Slide 25
완강기의 부속품
완강기 함
로프 릴
조속기
가슴벨트
(지지대)
로 프
소방안전교육
DMC 첨단산업센터 방재실
훅크

## Slide 26
충청남도서울학사관
- 완강기 훅크를 고리에 안전하게 건다

## Slide 27
- 안전하게 결합되었는지 훅크 잠금장치를 확인한다.
충청남도서울학사관

## Slide 28
- 벨트를 가슴에 안전하게 맨다.
충청남도서울학사관

## Slide 29
- 릴(줄)을 창밖으로 던진다.
충청남도서울학사관

## Slide 30
- 하강지점을 확인한다.
충청남도서울학사관

## Slide 31
- 벽면에 부딪히지 않도록 하강한다
충청남도서울학사관

## Slide 32
- 벽면을 타고 안전히 내려간다.
충청남도서울학사관

## Slide 33
충청남도서울학사관
화재예방하는 멋진당신
당신덕분에 살맛납니다
감사합니다